Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie zakupowe nr 2022-1004

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem, spełniającego wymagania określone w aktualnej, zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789 (zwanej dalej również Normą 1789) lub równoważnej w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

i.	34114121-3	Karetki

ii.	33192160-1    	Nosze

iii.	33100000-1	Urządzenia medyczne

iv.	30213200-7    	Komputer typu tablet

v.	32236000-6   	Radiotelefony

vi.	30232000-4    	Sprzęt peryferyjny

Zamawiający wymaga by oferowany Ambulans był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.

Marka, typ, nazwa handlowa Ambulansu (pojazd skompletowany: pojazd bazowy wraz z zabudową i wyposażeniem) wynikająca ze świadectwa homologacji (dołączyć); data wydania i numer świadectwa homologacji:

………………………………………................….………………………………….

……………………………………………………...………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

………………………………………................….……………………………………

……………………………………………………...……………………………………

Ambulans ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego Ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z aktualną Normą 1789 lub równoważną.

Podać datę wystawienia certyfikatu (dołączyć), numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe):

………………………………………................….……………………………………….

……………………………………………………...……………………………………….

oraz spełniać parametry minimalne (bezwzględnie wymagane) określone poniżej.

W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp. | Wymagane parametry minimalne (dotyczy 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |
| I. NADWOZIE |  | -------------- |
| 1. | Typu „furgon”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej (z uwzględnieniem zabudowy, kompletnego wyposażenia, max. poziomu płynów eksploatacyjnych oraz kompletu pasażerów), bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |
| 2. | Nadwozie samonośne, elementy metalowe ocynkowane, z izolacją termiczną i akustyczną, lakier w kolorze żółtym (zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 lub równoważną). |  |  |
| 3. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy, fotele z możliwością regulacji pochylenia oparć, przesuwu wzdłużnego oraz z podłokietnikami (po jednym podłokietniku przy każdym fotelu) |  |  |
| 3. | Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki do kąta min. 260 º z systemem blokowania przy otwieraniu oraz kieszeniami z siatki |  |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze antypoślizgowym stopniem stałym wewnętrznym rozumianym jako wycięcie w podłodze zabudowy medycznej ambulansu (wówczas funkcję stopnia pełnić może np. fabryczna podłoga pojazdu bazowego) lub jeżeli stopień wewnętrzny, zgodny z wcześniejszym opisem nie występuje, dodatkowym, elektrycznie wysuwanym antypoślizgowym stopniem zewnętrznym. |  |  |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby lub z szyba zmatowioną. |  |  |
| 6. | Kolor nadwozia: żółty - zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 lub równoważną i aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego |  |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi oraz schowka zewnętrznego, sterowany pilotem. |  |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |
| II.SILNIK |  | -------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |
| 2. | Moc silnika minimum 160 KM oraz moment obrotowy zapewniające minimum 360 Nm . |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  | -------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym lub skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym |  |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |  |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu: ESP lub równoważny |  |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania typu: ASR lub równoważny |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  | -------------- |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  | -------------- |
| 1. | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania typu ABS lub równoważny. |  |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  | -------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej jednej płaszczyźnie |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | -------------- |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów, każdy o pojemności min. 80 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były sprzężone oraz aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 1600 W |  |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | -------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |  |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne). |  |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| 5. | Wentylacja i klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |  |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. |  |  |
| 8. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. |  |  |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |
| 10. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |
| 11. | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. |  |  |
| 12. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  |  |
| 13. | Koło zapasowe, zestaw narzędzi do wymiany koła lub alternatywnie: wyposażenie pojazdu w zestaw naprawczy zamiast w koło zapasowe pod warunkiem, że koło zapasowe wraz z narzędziami będzie dostarczone luzem |  |  |
| 14. | Komplet opon całorocznych lub pojazd wyposażony fabrycznie w opony letnie + dodatkowy zestaw opon zimowych dostarczony luzem (4 sztuki) |  |  |
| 15. | Tylne czujniki parkowania lub kamera cofania |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny (zabudowa) |  |
| I. NADWOZIE |  | ------- |
| 1. | Minimalne wymiary wewnętrzne przedziału medycznego w cm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 305 x 170 x 185 |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
|  | Schowek oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu, z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. |  |  |
|  | Zapewniony z zewnątrz (poprzez drzwi przesuwne) dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |
|  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  | ------- |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |
| 3. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju oraz klimatyzacja z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans. |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (typu Webasto). Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ------- |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), kabel zasilający o długości min. 5 m, automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |
| 2. | 1. Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V (w tym jedno 20A) zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2. Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone w górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym - oświetlenie nocne |  |  |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury (o ile zaoferowano system klimatyzacji przedziału medycznego). Sterowanie ogrzewaniem postojowym 230V; Sterowanie ogrzewaniem powietrznym (typu Webasto) |  |  |
| 4. | Dodatkowy panel sterujący oświetleniem roboczym oraz oświetleniem przedziału medycznego zamontowany z tyłu Ambulansu przy drzwiach tylnych (1x prawa strona) |  |  |
| 5. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| 6. | Wykonawca dostarczy kompletny schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz instalacji związanej z zamontowanymi środkami łączności (wraz z opisem miejsc przebiegu wiązek przewodów i ich kolorami, oznaczeniami wtyków i gniazd, punktów masowych itp.) dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku typu CD, DWD lub innym. |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | ------- |
|  | Sygnalizacja świetlna spełniająca mające zastosowanie przepisy prawa oraz normy realizowana przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut; realizowana w technologii LED i lamp błyskowych. |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2487) - 3 pasy odblaskowe wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis lustrzany: „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej o wysokości znaków min. 22 cm z przodu i 10 cm z tyłu - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” ( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) w okręgu o średnicy min. 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm - nazwa dysponenta jednostki oraz logo umieszczone po obu bokach pojazdu. |  |  |
|  | Dodatkowe migacze, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne po bokach oraz z tyłu pojazdu po 2 szt. z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  | ------- |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -144-174 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
|  | Zestaw anten GPS (x3) i GSM (x2) (zyska sygnału minimalnie 12 dBI/ lub 9dBi przy zaoferowaniu rozwiązań typu: Mitkom ASS40RG-B-GSM/LTE) umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM. Anteny nie mogą być wspólne dla stacji dokującej, lokalizatora GPS czy radiotelefonu. |  |  |
|  | Montaż sterownika Teltonika FMC640 lub równoważny (przewidziany do współpracy z SWD PRM zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla województwa lubuskiego). |  |  |
|  | Anteny na dachu pojazdu winny być zainstalowane we wzajemnej odległości od siebie nie mniejszej niż 40 cm. |  |  |
|  | Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej podsufitki itp. |  |  |
|  | Wszelkie anteny muszą posiadać klapy rewizyjne dla celów serwisowych. |  |  |
|  | Tablet typu Zebra L10 XSlate minimalne wymagania: min. 8MB pamięci typu RAM, min. 120 GB pamięci typu SSD, min. rozdzielczość ekranu: WUXGA 1920x1200HD, procesor typu: Intel Core i3 (i3-8130) lub lepszy, karta sieciową 4G LTE, Wi-fi, Bluetooth, moduł GPS, moduł NFC, system operacyjnym: Windows 10 PRO z kompatybilną stacją dokującą typu Zebra 300144 (L10 Vehicle Dock - Cradle, RF Pass Through, xDIM, CLA) |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do zasilania i sterowania urządzeniami systemu SWD PRM. Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: |  |  |
| 11. | Przewoźny radiotelefon cyfrowy zgodny ze standardami ETSI DMR typu: Motorola DM4601e VHF (136-174MHz) wraz uchwytem montażowym oraz uchwytem/klipsem na mikrofon – tzw. „gruszkę” |  |  |
| 12. | Drukarka typu Brother serii PJ-800 (np. PJ-822) pracującą w formacie A4 z zasilaczem samochodowym 12V zasilanym bezpośrednio z instalacji elektrycznej pojazdu wraz z uchwytem (zestawem) do montażu drukarki w pojeździe. Zamawiający dopuszcza drukarki pracujące w technologii laserowej, termicznej, jak i atramentowej. |  |  |
| I | Napięcia i sygnały dla modułu GPS: |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu, zabezpieczenie 0,5 A |  |  |
| b) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej(koguty) – ( poziom 10-14 V) |  |  |
| c) | sygnał po włączeniu zapłonu – (poziom10-14 V) |  |  |
| III | Napięcia i sygnały dla tabletu i drukarki |  |  |
| a) | Dla tabletu: stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A, niezależnie czy pojazd ma włączony silnik oraz czy kluczyk jest w stacyjce |  |  |
| b) | Dla drukarki stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-15 V) z zabezpieczeniem 8 A |  |  |
| c) | Zasilanie drukarki tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V |  |  |
| IV | Uchwyty |  |  |
| a) | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy wraz z doprowadzeniem przewodu zasilającego (wraz ze stacją dokującą typu Zebra 300144 (L10 Vehicle Dock - Cradle, RF Pass Through, xDIM, CLA) pod tablet typu Zebra L10 XSlate.) Także uchwyt radiotelefonu wraz z uchwytem/klipsem na mikrofon – tzw. „gruszkę” |  |  |
| b) | Zamontowanie uchwytu (zestawu) do montażu drukarki w przedziale medycznym nad blatem roboczym przy ścianie działowej wraz z doprowadzeniem wyżej opisanego przewodu zasilającego i przewodu USB łączącego tablet z drukarką |  |  |
|  | Dotyczy punktu 3 i 4. * jedna ze złączem typu SMA – A męskie proste do sterownika FM 3622, ** druga ze złączem SMA-C męskie kątowe , na konsolę środkową do stacji dokującej. |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  | ------- |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym lub żółtym. |  |  |
| 3. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne. Nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy Ambulans jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem, powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. |  |  |
|  | Przedział medyczny, poprzez zastosowany układ szaf, szuflad, pojemników, schowków i uchwytów swobodnie i ergonomicznie mieszczący co najmniej wyposażenie wskazane w Normie 1789 lub równoważnej w zakresie określonym dla ambulansu typu C |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. Uwaga: Wraz z ofertą dołączyć schematy oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - uchwyt mocujący pudełko na rękawiczki jednorazowe - wbudowany pojemnik na zużyte igły i strzykawki - szafki na drobny sprzęt medyczny - miejsce wraz z mocowaniem do zamocowania torby / plecaka medycznego zapewniające podwójny dostęp: z zewnątrz (poprzez drzwi przesuwne) ora z wnętrza przedziału medycznego - kosz umiejscowiony w wysuwanej szufladzie Uwaga: Wraz z ofertą dołączyć schematy oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. |  |  |
|  | Zamki szafek i szuflad zgodne z Normą 1789 lub równoważną |  |  |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu, do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, urządzeń do masażu klatki piersiowej, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |
|  | Uchwyty ścienne i przy drzwiach bocznych i tylnych ułatwiające wsiadanie |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen równocześnie z dwóch butli każda o pojemności 10l oraz do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm, w szczególności: - 2 szt. butli tlenowych każda o pojemności 10 l z reduktorami umożliwiającymi ich montaż bez użycia narzędzi - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej) - min. 1 przepływomierz obrotowy z nawilżaczem - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłon |  |  |
|  | 2 butle tlenowe na ambulans o poj. 2,7l z głowicą DIN i jeden reduktor, wykonane ze stopu aluminium do respiratora (w tym jedna zamocowana) |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki, podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych z min. czterostopniową regulacją temperatury w zakresie 22-36 ºC. |  |  |
|  | Wszelkie elementy zabudowy przedziału medycznego muszą być wykonane w sposób gwarantujący możliwość dokonywania napraw (wymian) elementów nadwozia bez niszczenia elementów zabudowy (np. przy naprawach drzwi przesuwnych tj. wózki, instalacji elektrycznej, prowadnic zewnętrznych itp.) |  |  |
|  | Lodówka typu coolbox. |  |  |
| DROBNE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ------- |
|  | Dodatkowa gaśnica 1 kg w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| praca | Przenośny szperacz ręczny z podstawą umożliwiająca prace bez konieczności trzymania w dłoni, z zasilaniem akumulatorowym (akumulator litowo-jonowy) z zasilaniem sieciowy 230V oraz z zasilaniem 12V z instalacji w ambulansie. |  |  |
|  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia Ambulansu |  |
| I. ZESTAW TRANSPORTOWY |  | ------- |
|  | NOSZE GŁÓWNE: |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozję ,lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni; |  |  |
|  | z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
|  | Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |
|  | ze składanymi wzdłuż poręczami bocznymi |  |  |
|  | z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy |  |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  | składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi |  |  |
|  | waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej |  |  |
|  | trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |  |
|  | dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy minimum 227 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH: |  |  |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
|  | wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |  |
|  | szybki i łatwy system połączenia z noszami |  |  |
|  | regulacja wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |
|  | możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy |  |  |
|  | odbojniki na goleniach |  |  |
|  | blokada goleni zwalniana przyciskami |  |  |
|  | podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem goleni |  |  |
|  | wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |
|  | Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, o średnicy min. 150 mm i szerokości min. 45 mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera minimum 227 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
|  | waga zestawu transportowego do max. 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865 lub równoważnej |  |  |
|  | mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej |  |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |  |
|  | transporter wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną oraz PN EN 1865 lub równoważną na oferowany system transportowy (nosze i transporter), folder – załączyć do oferty; |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min 2 bezpłatnych przeglądów wraz z serwisem gwarancyjnych w lokalizacji Zamawiającego zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni nie wcześniej niż w ciągu 60 dni poprzedzających zakończenie okresu gwarancji – (podać ilość przeglądów z serwisem) |  |  |
| II. KRZESEŁKO TRANSPORTOWE |  | ------- |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
|  | Rama krzesła wykonana z aluminium |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie demontowalne, wykonane z tkaniny nylonowej, pokrytej winylem, umożliwiającej mycie i dezynfekcję |  |  |
|  | Wyposażone w pasy stabilizujące dla pacjenta na wysokości klatki piersiowej, ud i goleni |  |  |
|  | Blokada przed przypadkowym złożeniem |  |  |
|  | Wyposażone w 2 pary tylnych rączek |  |  |
|  | Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty z regulacją wysokości min. na 2 poziomach |  |  |
|  | Wyposażone w dwa koła jezdne, obrotowe na tylnej osi o średnicy min. 10 cm |  |  |
|  | Wyposażone w dwa koła jezdne, obrotowe na przedniej osi |  |  |
|  | Obciążenie min. 150 kg |  |  |
|  | Ciężar max. 10 kg |  |  |
| III. NOSZE PODBIERAJĄCE |  | ------- |
|  | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
|  | Nosze przeznaczone do transportowania pacjentów, bez konieczności ich przekładania na nosze |  |  |
|  | Rozłączane połówki noszy pozwalają na podebranie pacjenta w zastanej pozycji wprost z podłoża |  |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja ramy noszy |  |  |
|  | Łopaty noszy wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zabezpieczone przed wnikaniem sztucznej krwi, sztucznych płynów ustrojowych |  |  |
|  | Dwa zamki pozwalające na całkowite rozłączenie połówek z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozpięciem noszy |  |  |
|  | Możliwość złożenia do transportu w połowie długości |  |  |
|  | Teleskopowa regulacja długości |  |  |
|  | Nosze posiadające minimum 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat |  |  |
|  | Trzy pasy zabezpieczające pacjenta |  |  |
| IV. KASK OCHRONNY( 3 SZT.) |  | ------- |
| 1. | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
| 2. | Kask przeznaczony do ambulansów drogowych typu B i C |  |  |
| 3. | Kolor biały |  |  |
| 4. | Skorupa HDPE |  |  |
| 5. | Wewnętrzna wkładka EPS |  |  |
| 6. | Regulacja w obwodzie min.53-64 cm |  |  |
| 7. | Wersja wentylowana |  |  |
| 8. | Spełnienie normy BHP 14052 lub równoważnej |  |  |
| 9. | Spełnia normę EN- 1789 lub równoważną |  |  |
| V. DESKA ORTOPEDYCZNA |  | ------- |
| 1. | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
| 2. | Wykonanie z polimeru węglowego, przenikliwego dla promieniowanie X |  |  |
| 3. | Min. 16 uchwytów do przenoszenia |  |  |
| 4. | Min.10 trzpieni rozmieszczonych po obwodzie, służących do mocowania pasów ( komplet pasów w zestawie) |  |  |
| 5. | Deska w wersji z unieruchomieniem głowy, wraz z paskami czołowym i podbródkowym |  |  |
| 6. | Unieruchomienie głowy wykonane z materiałów przenikliwych dla promieni X i pokryte tworzywem wodoodpornym. |  |  |
| 7. | Ciężar max.6,5 kg |  |  |
| 8. | Obciążenie max. 159 kg |  |  |
| 9. | Gładka powierzchnia deski umożliwiająca delikatne przesuwanie pacjenta |  |  |
| 10. | Ścięte zakończenie od strony nóg, ułatwiające manewrowanie w wąskich przejściach |  |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| VI. SSAK |  | ------- |
| 1. | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
| 2. | Przenośny ssak elektryczny, służący do udrażniania górnych dróg oddechowych |  |  |
| 3. | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zasilania zewnętrznego ( przystosowany do ładowania z instalacji samochodowej 12-15 VDC) oraz 230 VAC |  |  |
| 4. | Odporny na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i wibracje |  |  |
| 5. | Obudowa z tworzywa ABS |  |  |
| 6. | Urządzenie zabezpieczone przed działaniem wody |  |  |
| 7. | Uchwyt ścienny, posiadający podłączenie do instalacji elektrycznej ambulansu |  |  |
| 8. | Max. Przepływ 22l/min +/- 10% |  |  |
| 9. | Zakres regulacji podciśnienia od 3 do 80kPa |  |  |
| 10. | Poziom hałasu max.65dB |  |  |
| 11. | Standardowo w wyposażeniu słój wielorazowy 1l, filtr ochronny, cewnik, silikonowy przewód ssący |  |  |
| 12. | Czerwona torba transportowa |  |  |
| 13. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
| 14. | Waga max.3,5 kg ( wraz z pełnym wyposażeniem) |  |  |
| 15. | Gwarancja min.24 miesiące |  |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 17. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min 2 bezpłatnych przeglądów wraz z serwisem gwarancyjnych w lokalizacji Zamawiającego zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni nie wcześniej niż w ciągu 60 dni poprzedzających zakończenie okresu gwarancji – (podać ilość przeglądów z serwisem) |  |  |
| VII. POMPA INFUZYJNA |  | ------- |
| 1. | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
| 2. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. |  |  |
| 3. | Strzykawki montowane od czoła. |  |  |
| 4. | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |  |
| 5. | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. |  |  |
| 6. | Kolorowy ekran pompy. |  |  |
| 7. | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h |  |  |
| 8. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L,ng, μg, mg, g,μEq, mEq, Eq,mlU, IU, kIU,mIE, IE, kIE,cal, kcal,J, kJ,mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |  |
| 10. | Tryby dozowania: infuzja ciągła |  |  |
| 11. | Dokładność infuzji ± 2% |  |  |
| 12. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka/czas lub szybkość podaży |  |  |
| 13. | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |  |
| 14. | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku,10 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie),całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji:-miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, -twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Pojemność biblioteki min 4000 procedur dozowania leków. |  |  |
| 15. | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |  |
| 16. | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy z możliwością wyłączenia opcji dotykowej. |  |  |
| 17. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |  |
| 18. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |  |  |
| 19. | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |  |
| 20. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |  |
| 21. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |  |
| 22. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |  |
| 23. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |  |  |
| 24. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |  |
| 25. | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |
| 26. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |  |
| 27. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |  |
| 28. | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |  |
| 29. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |  |
| 30. | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |  |  |
| 31. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |  |
| 32. | Waga 2,2 kg. |  |  |
| 33. | Stacja dokująca kompatybilna z oferowanymi pompami. Możliwość mocowania do 2 pomp infuzyjnych. |  |  |
| 34. | Szybkie i bezpieczne mocowanie pomp w karetkach (bez konieczności użycia dodatkowych kabli przyłączeniowych) |  |  |
| 35. | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS |  |  |
| 36. | Waga stacji do 1,8 kg |  |  |
| 37. | Mocowanie do ścian karetki |  |  |
| 38. | Zasilanie 12-16 V DC, max 1 A z pompą |  |  |
| 39. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min 1 bezpłatnego przeglądu wraz z serwisem gwarancyjnym w lokalizacji Zamawiającego zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, nie wcześniej niż w ciągu 60 dni poprzedzających zakończenie okresu gwarancji – (podać ilość przeglądów z serwisem) |  |  |
| 40. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| VII. RESPIRATOR TRANSPORTOWY |  | ------- |
| 1. | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
| 2. | Respirator transportowy przeznaczony do wentylacji zastępczej w czasie transportu pacjenta w warunkach poza, jak i wewnątrz-szpitalnych ( w zestawie z: przewodem zasilającym, obwodem CPAP, jednorazowym zestawem do hiperinflacji, baterią do modułów alarmów) |  |  |
| 3. | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji 3 Tesla |  |  |
| 4. | Tryb wentylacji IPPV/ CMV |  |  |
| 5. | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej |  |  |
| 6. | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV 425 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) |  |  |
| 7. | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. |  |  |
| 8. | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O |  |  |
| 9. | Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu 0,5-35 l/min. |  |  |
| 10. | 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i 50% |  |  |
| 11. | Niezależna płynna regulacja czę3stości oddechowej/ objętości oddechowej |  |  |
| 12. | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci |  |  |
| 13. | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |  |
| 14. | Torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy |  |  |
| 15. | Butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm |  |  |
| 16. | Reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem |  |  |
| 17. | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 20 szt. w zestawie |  |  |
| 18. | Uchwyt kartkowy kompatybilny z zaoferowanym respiratorem |  |  |
| 19. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |  |
| 20. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 22. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min 2 bezpłatnych przeglądów wraz z serwisem gwarancyjnych w lokalizacji Zamawiającego zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni nie wcześniej niż w ciągu 60 dni poprzedzających zakończenie okresu gwarancji – (podać ilość przeglądów z serwisem). |  |  |
| IX. DEFIBRYLATOR |  | ------- |
| 1. | Podać producenta, markę, model i rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r). |  |  |
| 2. | Urządzenie nowe, nie powystawowe |  |  |
| 3. | Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym |  |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci. Min. 3 szt. akumulatorów o pojemności min. 5700mAh każdy, wyposażonych w diodowy wskaźnik poziomu naładowania. |  |  |
| 5. | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V |  |  |
| 6. | Czas pracy urządzenia na zasilaniu akumulatorowym – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |  |
| 7. | Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg |  |  |
| 8. | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia |  |  |
| 9. | Norma IP min. 43 |  |  |
| 10. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |
| 11. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |  |
| 12. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  |  |
| 13. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J |  |  |
| 14. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. |  |  |
| 15. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |  |
| 16. | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne |  |  |
| 17. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważną. |  |  |
| 18. | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych |  |  |
| 19. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |  |
| 20. | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |  |
| 21. | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA |  |  |
| 22. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
| 23. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |  |
| 24. | Alarmy częstości akcji serca |  |  |
| 25. | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min |  |  |
| 26. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. |  |  |
| 27. | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |  |
| 28. | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. |  |  |
| 29. | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. |  |  |
| 30. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |
| 31. | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem |  |  |
| 32. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych. |  |  |
| 33. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. |  |  |
| 34. | Moduł kapnometrii z pomiarem częstości oddechów 0-99/min. W komplecie złączki dla pacjentów zaintubowanych min. 25 sztuk |  |  |
| 35. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 37. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min 2 bezpłatnych przeglądów wraz z serwisem gwarancyjnych w lokalizacji Zamawiającego zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni nie wcześniej niż w ciągu 60 dni poprzedzających zakończenie okresu gwarancji – (podać ilość przeglądów z serwisem) |  |  |
| Wymagania pozostałe (ogólne, związane z zakresem usług po zrealizowaniu dostawy) |  |
|  | Ambulans fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. (pojazd bazowy, zabudowa, wyposażenie) |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące (obejmującej pojazd bazowy wraz z zabudową medyczną wraz z wyposażeniem). |  |  |
|  | Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (bez dodatkowego wynagrodzenia) zamontuje będące w posiadaniu Zamawiającego wyposażenie Ambulansu. |  |  |
|  | W cenie dostawa ambulansu do lokalizacji Zamawiającego. |  |  |
|  | W cenie oklejenie ambulansu zgodnie z ww. wymogami i wytycznymi Zamawiającego. |  |  |
|  | Przeglądy wraz z serwisem gwarancyjnym zabudowy medycznej w okresie gwarancji. Nie rzadziej niż raz do roku (min. dwa przeglądy w 24 m-m okresie gwarancji). Ostatni przegląd z serwisem gwarancyjnym nie wcześniej niż w ciągu 60 dni poprzedzających zakończenie okresu gwarancji. Bez uwzględnienia kosztu dojazdu do miejsca serwisu (koszt każdorazowo ustalany z Zamawiającym przed wykonaniem przeglądu). |  |  |
|  | Bieg okresów gwarancyjnych, o których mowa w niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: pojazdu bazowego, zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego i elektronicznego rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. |  |  |

UWAGA:

- W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań co najmniej równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie Warunków Przetargu znajduje się jakikolwiek znak towarowy, znak handlowy jakiegoś wyrobu, nazwa własna (handlowa), patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w odniesieniu do parametrów podanych pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Świadectwo homologacji oferowanego ambulansu typu C

- Certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe

- Schematy zabudowy medycznej przedziału medycznego: widok ścian bocznych oraz ściany działowej oddzielającej kabiną kierowcy od przedziału medycznego

- Deklaracja zgodności z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym